## Slide 1: บทที่ 6 : เครือข่ายแลนอีเทอร์เน็ต (Wired LANs : Ethernet) Part1 สธ313 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
อาจารย์อภิพงศ์ ปิงยศ
apipong.ping@gmail.com

## Slide 2: Outline
โครงการหมายเลข 802
วิธีควบคุมเพื่อเข้าถึงสื่อกลาง (Medium Access Control)
การ์ดเครือข่ายและแมคแอดเดรส
การส่งข้อมูลแบบเบสแบนด์และบรอดแบนด์

## Slide 3: โครงการหมายเลข 802
โครงการหมายเลข 802 เริ่มก่อตั้งในปี 1985 โดย IEEE โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อกำหนดหน้าที่และรายละเอียดของชั้นสื่อสารฟิสิคัล และดาต้าลิงก์ เพื่อนำมาใช้กับเครือข่ายท้องถิ่นเป็นสำคัญ
IEEE ได้แบ่งส่วนชั้นสื่อสารดาต้าลิงก์ออกเป็น 2 ชั้นย่อย ประกอบไปด้วย
  Logical Link Control (LLC) รับผิดชอบลอจิคัลแอดเดรสและการควบคุมข้อผิดพลาด
  Media Access Control (MAC) ใช้กำหนดรูปแบบของเฟรมในโปรโตคอลแต่ละชนิด
สร้างมาตรฐานชั้นสื่อสารฟิสิคัลที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อนำไปใช้กับเครือข่ายแลนชนิดต่างๆ
มีโครงการย่อยเยอะมาก ใช้จุดทศนิยมในการแบ่ง เช่น 802.11 เป็นมาตรฐานเครือข่ายไร้สาย เป็นต้น

## Slide 4: มาตรฐาน IEEE ที่นำมาใช้กับ LANs

## Slide 5: วิธีควบคุมเพื่อเข้าถึงสื่อกลาง (Medium Access Control)
ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน จำเป็นต้องมีวิธีการควบคุมและติดตามเพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆบนเครือข่ายสามารถใช้อุปกรณ์ได้ทั่วถึง มีวิธีการควบคุมการเข้าถึงสื่อกลาง 2 วิธี คือ
  CSMA/CD ใช้ในอีเทอร์เน็ต
  Token Passing ใช้ใน Token Bus, Token Ring และ FDDI

## Slide 6
Medium Access Control (MAC)
CSMA/CD
Ethernet
Token Passing
Token Bus
Token Ring
FDDI

## Slide 7: วิธีควบคุมเพื่อเข้าถึงสื่อกลาง : CSMA/CD
CSMA/CD (Carrier Sense, Multiple Access/Collision Detection) เป็นกลไกในการจัดการการส่งข้อมูลบนสายส่ง โดยในช่วงเวลาหนึ่งๆจะมีข้อมูลเพียงชุดเดียวเท่านั้นที่สามารถส่งผ่านสื่อกลางไปยังปลายทางได้ ประกอบไปด้วยกระบวนการ 3 กระบวนการ ดังนี้
  การตรวจฟังสัญญาณ (Carrier Sense) ตรวจฟังว่าขณะนั้นสายว่างหรือถูกใช้งานอยู่
  การใช้สายส่งข้อมูลร่วมกัน (Multiple Access) เป็นกลไกที่อนุญาตให้โหนดสามารถส่งข้อมูลได้ทันทีหากสายในขณะนั้นว่าง โดยไม่มีการให้อภิสิทธิ์กับโหนดใดเป็นพิเศษ
  การตรวจสอบการชนกันของข้อมูล (Collision Detection) หากตรวจพบว่ามีการชนกันของข้อมูลเกิดขึ้น แต่ละโหนดจะหยุดส่งข้อมูลทันที แล้วรอชั่วครู่เพื่อสุ่มเวลาส่งแต่ละโหนดให้แตกต่างกัน แล้วจึงส่งข้อมูลใหม่

## Slide 8: CSMA/CD Animation
https://www.youtube.com/watch?v=nyYr3cR5BTw

## Slide 9: การ์ดเครือข่ายและแมคแอดเดรส (Network Interface Card : NIC & MAC Address)
การ์ดเครือข่ายเป็นส่วนสำคัญในเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนสำคัญในการส่งแพ็คเก็ตผ่านสื่อกลาง
การ์ดเครือข่ายจะมีหมายเลขแม็คแอดเดรสที่ใช้อ้างอิงตำแหน่งเพื่อรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย โดยแม็คแอดเดรสจะถูกบรรจุไว้ในรอมมาจากโรงงาน
แม็คแอดเดรสจะประกอบด้วยเลขฐานสองขนาด 48 บิต แต่นิยมเขียนในรูปเลขฐาน 16 เช่น 00-E0-98-01-09-0E
การ์ดเครือข่ายแต่ละตัวจะมีแม็คแอดเดรสที่ไม่ซ้ำกันเลย (แม็คแอดเดรสที่ใช้ได้ทั้งหมดมีประมาณ 281 ล้านล้านเลขหมาย)
ผู้ผลิตการ์ดเครือข่ายจะต้องทำการจองค่าแม็คแอดเดรสกับทาง IEEE ก่อนที่จะทำการผลิต

## Slide 10: Network Interface Card

## Slide 11
MAC Address กับ IP Address มีวัตถุประสงค์การใช้งานต่างกัน โดย MAC Address เป็นหมายเลขประจำตัวบนการ์ดเครือข่าย (Physical Address) ส่วน IP Address เป็นหมายเลขประจำตัวคอมพิวเตอร์ (Logical Address) ที่ใช้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

## Slide 12: การ์ดเครือข่ายและแมคแอดเดรส (Network Interface Card : NIC & MAC Address) [2]
เมื่อมีการส่งแพ็คเก็ตเกิดขึ้น จะมีการระบุแม็คแอดเดรสต้นทางและปลายทางไปบนแพ็คเก็ตด้วย
เมื่อคอมพิวเตอร์ใดๆได้รับแพ็คเก็ตที่ส่งมาบนสาย ก็จะมีการตรวจสอบแม็คแอดเดรสปลายทางว่าตรงกับตนเองหรือไม่ หากไม่ตรงก็จะละทิ้งไป แต่หากตรงกับแม็คแอดเดรสของตน ก็จะทำการคัดลอกแพ็คเก็ตชุดนั้นเอาไว้

## Slide 13: การส่งข้อมูลแบบเบสแบนด์และบรอดแบนด์ (Baseband and Broadband)
เป็นมาตรฐานภายใต้โครงการ IEEE 802.3 ซึ่งเป็นเทคนิคในการส่งข้อมูลแบบใช้สาย
IEEE 802.3
Baseband Digital (Manchester)
Broadband Analog (PSK)
10Base5, 10Base2, 10Base-T, 1Base5, 100Base-T

## Slide 14: การส่งข้อมูลแบบเบสแบนด์และบรอดแบนด์ : Baseband
Base ในที่นี้หมายถึงสัญญาณดิจิตอล เบสแบนด์มีการเข้ารหัสแบบแมนเชสเตอร์ (Manchester Encoding)
มีการแบ่งการส่งข้อมูลแบบเบสแบนด์ออกเป็นประเภทต่างๆตามมาตรฐานดังนี้ 10Base5, 10Base2, 10Base-T, 1Base5 และ 100Base-T โดยตัวเลขข้างหน้าคืออัตราความเร็ว หน่วยเป็น Mbps ส่วนเลขท้ายเป็นความยาวสูงสุดของเคเบิล หรือชนิดของเคเบิล [รายละเอียดจะเรียนในคาบถัดไป]

## Slide 15: การส่งข้อมูลแบบเบสแบนด์และบรอดแบนด์ : Baseband [2]
เบสแบนด์จะใช้ช่องทางการสื่อสารเพียงช่องทางเดียวบนสายเคเบิลเดียวกัน ในเวลาที่ต่างกัน ตามหลักการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลา (TDM)
เครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ส่วนใหญ่มักใช้วิธีการส่งสัญญาณแบบเบสแบนด์มากกว่าบรอดแบนด์ เพราะมีความยุ่งยากซับซ้อนน้อยกว่า
ใช้เทคนิค CSMA/CD ในการควบคุมการเข้าถึงสื่อกลาง

## Slide 17: การส่งข้อมูลแบบเบสแบนด์และบรอดแบนด์ : Broadband
คำว่า Broad แปลว่ากว้าง หมายถึงการส่งข้อมูลด้วยสัญญาณอะนาล็อกหลายแชนแนล เข้ารหัสโดยวิธี PSK (Phase-Shift Keying)
บรอดแบนด์จะเป็นการส่งข้อมูลหลายช่องทางบนสายส่งเส้นเดียว โดยแต่ละช่องทางจะส่งในย่านความถี่แตกต่างกัน เป็นไปตามหลักการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความถี่ (FDM)
นิยมใช้ในการเชื่อมต่อแบบ WAN เพราะสามารถส่งข้อมูลได้พร้อม ๆ กันจากอุปกรณ์หลาย ๆ เครื่อง

## Slide 18: การส่งข้อมูลแบบเบสแบนด์และบรอดแบนด์

## Slide 19: การใช้การส่งข้อมูลแบบเบสแบนด์และบรอดแบนด์ร่วมกัน