## Slide 1: บทที่ 4 : สื่อกลางส่งข้อมูลและการมัลติเพล็กซ์ (Transmission Media and Multiplexing) Part1 สธ313 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
อาจารย์อภิพงศ์ ปิงยศ
apipong.ping@gmail.com

## Slide 2: Outline
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเร็วและระยะทางบนสื่อกลาง
สายคู่บิดเกลียว (Twisted-Pair Cable)
สาย UTP (Unshielded Twisted-Pair)
สาย STP (Shielded Twisted-Pair Cable)
สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable)
สายไฟเบอร์ออปติก (Optical Fiber)

## Slide 3: ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเร็วและระยะทางบนสื่อกลาง
คุณภาพของข้อมูลที่ส่งผ่านในระบบสื่อสาร จะพิจารณา 2 สิ่ง คือ คุณลักษณะของสื่อกลาง และสัญญาณ
สายสื่อสารที่นำมาใช้ถือเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเป็นอันดับแรก เพราะสายแต่ละประเภทมีข้อจำกัดแตกต่างกัน
สิ่งที่ต้องคำนึงเป็นพิเศษในการส่งผ่านข้อมูลคือ อัตราความเร็วในการส่งข้อมูล (Data Rate) และระยะทาง (Distance)
สิ่งที่คาดหวังคือการส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงและสามารถส่งได้ระยะไกล

## Slide 4: ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเร็วและระยะทางบนสื่อกลาง
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเร็วและระยะทาง ประกอบไปด้วย
  แบนด์วิดธ์ (Bandwidth) – ย่านความถี่ของช่องสัญญาณ ยิ่งมีช่องสัญญาณขนาดใหญ่ การจราจรก็จะคล่องตัวมากขึ้น ปกติจะวัดเป็นค่าส่งสัญญาณสูงสุด (Maximum Throughput) หน่วยเป็น bit/s เรียกอีกชื่อว่า Bit Rate
  ความสูญเสียต่อการส่งผ่าน (Transmission Impairments) – การอ่อนตัวของสัญญาณ ยิ่งระยะทางไกล สัญญาณก็ยิ่งเบาลง
  การรบกวนของสัญญาณ (Interference) – เช่นคลื่นวิทยุหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวน
  จำนวนโหนดที่เชื่อมต่อ (Number of Receivers) – หากเครือข่ายมีโหนดเชื่อมต่อเป็นจำนวนมาก ย่อมส่งผลต่อความเร็วที่ลดลง

## Slide 5: สายคู่บิดเกลียว (Twisted-Pair Cable)
ประกอบด้วยสายทองแดงที่หุ้มด้วยฉนวนป้องกันที่มีหลากสี (Color-Coded Insulation) และนำมาถักเป็นเกลียวคู่
จำนวนรอบของการถักเป็นเกลียวต่อหนึ่งหน่วยความยาว (1 m. หรือ 1 ft.) เรียกว่า Twist Ratio
ยิ่งมีรอบเกลียวถักหนาแน่นมากเท่าไร จะช่วยลดสัญญาณรบกวนได้ดียิ่งขึ้น
การใช้งานแล้วแต่ลักษณะงาน จำนวนสายที่บรรจุภายในมีได้ตั้งแต่ 1 - 4,200 คู่ แต่สำหรับเครือข่ายแลนจะมีสายจำนวน 4 คู่

## Slide 6: สายคู่บิดเกลียวแบบต่างๆ

## Slide 7: สายคู่บิดเกลียว (Twisted-Pair Cable)
การบิดเกลียวคู่ของสายเพื่อช่วยลดการแทรกแซงจากสัญญาณรบกวน การบิดเกลียวทำให้เกิดการหักล้างเสมือนกับไม่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น
สายคู่บิดเกลียวแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
  สายแบบไม่มีชิลด์ UTP (Unshielded Twisted-Pair)
  สายแบบมีชิลด์ STP (Shielded Twisted-Pair Cable) หากใช้ฟอยล์ช่วยลดสัญญาณรบกวนจะเรียกว่า FTP (Foiled Twisted-Pair Cable)

## Slide 9: สายคู่บิดเกลียว (Twisted-Pair Cable)
เป็นสายคู่บิดเกลียวที่ถูกนำมาใช้งานมากที่สุด เพราะมีราคาถูก
ข้อเสียคือไม่มีชิลด์หุ้มสายสัญญาณ ทำให้ถูกสัญญาณรบกวนได้ง่าย

## Slide 10: สายคู่บิดเกลียว (Twisted-Pair Cable)
ในปัจจุบัน สาย UTP มีทั้งสิ้น 7 ประเภทด้วยกัน โดยใช้คำย่อว่า CAT (Category) แล้วตามด้วยตัวเลขที่แสดงระดับคุณภาพของสาย
  CAT 1 – ใช้กับระบบโทรศัพท์ ออกแบบมาเพื่อนำส่งข้อมูลเสียงหรือสัญญาณดิจิตอลความเร็วต่ำ มีความไวต่อสัญญาณรบกวนและอ่อนตัวต่อสัญญาณมาก
  CAT 2 – มักใช้กับระบบโทรศัพท์ ภายในมีสายสัญญาณ 4 คู่ ดีกว่าสาย CAT 1 ตรงที่ลดสัญญาณรบกวนลง และลดการอ่อนตัวของสัญญาณ รองรับความเร็ว 64 Kbps ถึง 1.511 Mbps
  CAT 3 – มีสายสัญญาณภายใน 4 คู่ สายแต่ละคู่จะต้องบิดเกลียวอย่างน้อย 3 รอบต่อ 1 ฟุต รองรับความเร็วในการส่งข้อมูล 10 Mbps

## Slide 11: สายคู่บิดเกลียว (Twisted-Pair Cable)
CAT 4 – รองรับความเร็วสูงสุดที่ 20 Mbps
CAT 5 – รองรับความเร็วสูงสุด 100 Mbps เป็นสายที่เป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ใช้บนเครือข่ายแลน มีอัตราการบิดเกลียวประมาณ 12 รอบต่อฟุต
* CAT 5e (Enhanced Category 5) – พัฒนามาจากสาย CAT 5 โดยใช้ลวด ตำนำคุณภาพสูงขึ้น และเพิ่มอัตราการบิดเกลียวมากขึ้น ปกติรองรับความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps

## Slide 12: สายคู่บิดเกลียว (Twisted-Pair Cable)
* CAT 6 – รองรับความเร็วสูงสุด 1 Gbps มีทั้งแบบมีชิลด์และไม่มีชิลด์ รองรับการทำงานได้หลายรูปแบบ
CAT 6A – พัฒนามาจาก CAT 6 ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น สามารถส่งข้อมูลได้หลาย Gbps
CAT 7 – เป็นสายคุณภาพสูง สายแต่ละคู่จะมีฟอยล์เป็นฉนวนป้องกันสัญญาณรบกวน และยังมีชิลด์ที่เป็นเส้นใยโลหะถักห่อหุ้มเพิ่มเข้าไปอีก ส่งข้อมูลได้ 10 Gbps
CAT 8 - กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา
Note : หากพิจารณาแล้ว สาย CAT 6 บางชนิดและ CAT 7 จะมีฉนวนหุ้มอยู่ รวมถึงมีเส้นใยโลหะห่อหุ้มอีกชั้นหนึ่ง ดังนั้นในเชิงเทคนิคแล้วจึงเป็นสายประเภท STP

## Slide 14: ความเร็วสูงสุดของสายคู่บิดเกลียวในปัจจุบัน (ปี 2017)

## Slide 15: สายเคเบิลแบบ CAT 5, CAT 6 และ CAT 7

## Slide 16: สาย UTP (Unshielded Twisted-Pair) [5]
โดยทั่วไปสาย UTP จะใช้คอนเน็กเตอร์แบบ RJ โดย RJ-11 จะใช้กับสายโทรศัพท์บ้าน ส่วน RJ-45 จะใช้กับเครือข่าย LAN

## Slide 17: ข้อดี ข้อเสีย ของสายคู่บิดเกลียว (Twisted-Pair Cable)
ข้อดี | ข้อเสีย
ราคาถูก | มีความเร็วจำกัด
ง่ายต่อการนำไปใช้งาน | ใช้กับระยะทางสั้นๆ (ปกติจะใช้ในระยะทางไม่เกิน 100 เมตรเท่านั้น)
อุปกรณ์มีขายตามท้องตลาดทั่วไป | ถ้าเป็นสายแบบไม่มีชิลด์ จะไวต่อสัญญาณรบกวนภายนอก

## Slide 19: สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable)
เรียกสั้นๆว่าสาย “โคแอกซ์” (Coax)
มีแบนด์วิดธ์สูงกว่าสายคู่บิดเกลียว
มีตัวนำทองแดงอยู่แกนกลาง หุ้มด้วยพลาสติก จากนั้นจะมีชิลด์ที่เป็นเส้นใยโลหะถักห่อหุ้มอีกชั้น ก่อนจะหุ้มด้วยเปลือกนอก
เป็นสายที่ป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดี นิยมใช้ในกล้องวงจรปิด และสัญญาณโทรทัศน์
สายโคแอกซ์ถูกจัดประเภทโดยองค์กร Radio Government (RG) ดังนั้นประเภทของสายจึงใช้รหัส RG นำหน้าแล้วตามด้วยตัวเลข

## Slide 20: ภาพสายโคแอกเชียล

## Slide 21: ข้อดี ข้อเสีย ของสายโคแอกเชียล
ข้อดี | ข้อเสีย
เชื่อมต่อได้ระยะทางไกล | มีราคาแพงกว่าสายคู่บิดเกลียว
ป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดี | สายมีขนาดใหญ่ ทำให้ขาดความยืดหยุ่น

## Slide 23: สายไฟเบอร์ออปติก (Optical Fiber)
สายไฟเบอร์ออปติกหรือสายใยแก้วนำแสง เป็นสายที่มีลักษณะโปร่งใส รูปทรงกระบอก ภายในตัน ขนาดประมาณเส้นผม
เส้นใยแก้วนำแสงจะเป็นแก้วบริสุทธิ์ ผลิตจากซิลิคอนปนด้วยสารบางอย่างให้แก้วมีค่าดัชนีหักเหของแสงตามต้องการ ปัจจุบันมีการใช้พลาสติกมาแทนที่แก้ว
แกนกลางของเส้นใยแก้วจะเรียกว่า “คอร์” (Core) และถูกห่อหุ้มด้วยแคลดดิ้ง (Cladding) จากนั้นมีวัสดุหุ้มเปลือกนอกอีกชั้นหนึ่ง
ข้อมูลที่เดินทางผ่านสายไฟเบอร์ออปติกจะอยู่ในรูปของแสง ดังนั้นต้องแปลงสัญญาณให้อยู่ในรูปแบบของแสงก่อน

## Slide 24: ความเร็วสูงสุดของสายใยแก้วนำแสงในปัจจุบัน
ทีมนักวิจัยจาก Nokia Bell Labs, Deutsche Telekom T-Labs และ Technical University of Munich (TUM) ออกมาประกาศความสำเร็จ หลังคิดค้นวิธีการรับส่งข้อมูลบนสายใยแก้วนำแสง (Optical Fibre) ได้ด้วยความเร็วสูงถึง 1 Tbps บนระบบเครือข่ายจริงได้
ที่มา : https://www.techtalkthai.com/optical-fibre-transmits-1-tbps/

## Slide 25: สายไฟเบอร์ออปติก (Optical Fiber)
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ
Multimode Fiber (MMF) – ภายในสายจะมีเส้นใยแก้วอยู่หลายเส้นและส่งข้อมูลแบบหลายลำแสง แต่ละลำแสงจะมีการสะท้อนอยู่ภายในมุมองศาที่แตกต่างกัน ทำให้พลังงานของแสงถูกลดทอนจากการสะท้อน
Single Mode Fiber (SMF) – มีการส่งข้อมูลแบบลำแสงเดียว เนื่องจากไม่มีปัญหาการแตกกระจายของสัญญาณจึงส่งได้ในระยะทางที่ไกลกว่า สามารถส่งได้ระยะทางไกลสุดประมาณ 100 km.

## Slide 26: ลักษณะของสายไฟเบอร์ออปติก

## Slide 27: สายไฟเบอร์ออปติกแบบ SMF และ MMF

## Slide 28: ข้อดี ข้อเสีย ของสายไฟเบอร์ออปติก
ข้อดี | ข้อเสีย
อัตราการลดทอนสัญญาณต่ำมาก | เส้นใยแก้วมีความเปราะบาง แตกหักง่าย
ไม่มีการรบกวนของสัญญาณไฟฟ้า | การเดินสายต้องระวังอย่าให้มีความโค้งงอมาก
มีแบนด์วิดธ์สูงมาก | มีราคาสูง
มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา | การติดตั้งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ และใช้อุปกรณ์ติดตั้งที่มีราคาสูง
มีความเป็นอิสระทางไฟฟ้า | 
ข้อมูลมีความปลอดภัย | 
มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม | 

## Slide 32: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายไฟเบอร์ออปติก
https://www.youtube.com/watch?v=9aTazDoAafU (กบนอกกะลาพาไปดูโรงงานผลิตสายไฟเบอร์ออปติก)
https://pantip.com/topic/35740524 (กระทู้ทรงคุณค่าเกี่ยวกับสายเคเบิลใต้น้ำ)