## Slide 1: บทที่ 4 : สื่อกลางส่งข้อมูลและการมัลติเพล็กซ์ (Transmission Media and Multiplexing) Part2 สธ313 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
อาจารย์อภิพงศ์ ปิงยศ
apipong.ping@gmail.com

## Slide 2: Outline
สื่อกลางส่งข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Media)
  วิธีการแพร่สัญญาณ (Propagation Method)
  คลื่นวิทยุ (Radio Frequency : RF)
  ไมโครเวฟ (Terrestrial Microwave Transmission)
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Telephones)
  อินฟราเรด (Infrared Transmission)
  บลูทูธ (Bluetooth)
  ไวไฟ (Wi-Fi)
การพิจารณาสื่อกลางส่งข้อมูล

## Slide 3: สื่อกลางส่งข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Media)
การสื่อสารแบบไร้สาย เป็นการส่งข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าวัดความยาวเป็นนาโนเมตร หรือไมโครเมตร และวัดความถี่เป็นเฮิร์ตซ์ (Hertz)
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความถี่แบบต่อเนื่องกันไปเป็นแนวช่วงกว้าง เรียกว่า สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Spectrum) โดยแต่ละย่านความถี่จะใช้ประโยชน์แตกต่างกันไปตามแหล่งกำเนิด

## Slide 5: วิธีการแพร่สัญญาณ (Propagation Method)
การเดินทางของคลื่นจะแพร่กระจาย (Propagation) ในรูปแบบที่แตกต่างกันของคลื่นนั้นๆ
คลื่นดิน (Ground Wave) เป็นคลื่นวิทยุความถี่ต่ำ เคลื่อนที่ไปตามความโค้งของเปลือกโลก โดยระยะทางจะขึ้นอยู่กับกำลังส่ง
คลื่นฟ้า (Sky Wave) เป็นคลื่นวิทยุความถี่สูงที่แพร่กระจายไปบนบรรยากาศชั้น ไอโอโนสเฟียร์ และสะท้อนกลับมายังโลก
คลื่นอวกาศ (Space Wave) หรือ Line-of-Sight เป็นคลื่นวิทยุความถี่สูงมาก คลื่นชนิดนี้จะไม่เคลื่อนที่ไปตามส่วนโค้งของโลก ดังนั้นเสาอากาศต้องหันหน้าชนกัน รวมถึงมีระดับความสูงเพียงพอและปรับแหงนให้ตรงแนว

## Slide 7: ย่านความถี่ที่ใช้งานตามมาตรฐานที่กำหนด
Band | Range | Propagation | Application
VLF (Very Low Frequency) | 3 – 30 KHz | Ground | Long-Range Radio, Navigation
LF (Low Frequency) | 30 – 300 KHz | Ground | Radio Beacons, Navigational Locators
MF (Middle Frequency) | 300 KHz – 3 MHz | Sky | AM Radio
HF (High Frequency) | 3 – 30 MHz | Sky | Citizens Band, Ship/Aircraft
VHF (Very High Frequency) | 30 – 300 MHz | Sky and Line-of-Sight | VHF TV, FM Radio
UHF (Ultra High Frequency) | 300 MHz – 3 GHz | Line-of-Sight | UHF TV, Cellular Phones, Satellite
SHF (Superhigh Frequency) | 3 – 30 GHz | Line-of-Sight | Satellite Communication
EHF (Extremely High Frequency) | 30 – 300 GHz | Line-of-Sight | Radar, Satellite

## Slide 8: วิธีการแพร่สัญญาณ (Propagation Method) [2]
ปกติจะแพร่สัญญาณโดยใช้เสาส่งสัญญาณ มีอยู่ 2 ประเภท คือ
แบบแพร่สัญญาณรอบทิศทาง (Omnidirectional) สัญญาณจะส่งออกไปทั่วทิศในอากาศ สามารถรับสัญญาณได้โดยการตั้งเสารับสัญญาณ ตัวอย่างเช่นคลื่นวิทยุ AM/FM สัญญาณโทรทัศน์ ข้อดีคือสามารถทะลุสิ่งกีดขวางได้ดี ข้อเสียคือไม่สามารถควบคุมสัญญาณให้อยู่ในพื้นที่จำกัดได้
แบบกำหนดทิศทาง (Directional) ตัวอย่างเช่นคลื่นไมโครเวฟหรือคลื่นวิทยุบางประเภท โดยอุปกรณ์รับส่งจะต้องปรับให้อยู่ในแนวระนาบเดียวกันหรือเป็นแนวเส้นตรง สามารถสื่อสารแบบจุดต่อจุดได้ (Point-to-Point) และสามารถกำหนดพื้นกระจายสัญญาณในวงจำกัดได้

## Slide 10: คลื่นวิทยุ (Radio Frequency : RF)
ค้นพบโดยนักฟิสิกส์ชาวสก็อตแลนด์ ชื่อ James Clerk Maxwell
เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีช่วงความถี่อยู่ที่ 3 KHz – 1 GHz ในช่วงแรกใช้กับคลื่นวิทยุ AM ความถี่ 530 – 1600 KHz คลื่นวิทยุ FM ความถี่ 88 – 108 MHz และสัญญาณโทรทัศน์ในช่วงปี 1950

## Slide 11: ไมโครเวฟ (Microwave Transmission)
มีช่วงความถี่ตั้งแต่ 1- 300 GHz เป็นช่วงความถี่ของโทรทัศน์และไมโครเวฟ
สามารถทะลุชั้นบรรยากาศไปยังนอกโลกได้
ส่งได้ไกลประมาณ 40 ไมล์ (64 km) หากต้องการส่งข้อมูลในระยะทางที่ไกลออกไป จำเป็นต้องมีจานรับทำหน้าที่ทวนสัญญาณ
ข้อดีคือมีแบนด์วิดธ์สูงกว่าคลื่นวิทยุประมาณ 30 เท่า และสามารถบังคับทิศทางในการส่งข้อมูลได้
ข้อจำกัดคือถูกรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ง่าย สภาพภูมิอากาศแปรปรวนสามารถส่งผลกระทบได้ ภูมิประเทศที่มีพื้นที่บดบังสัญญาณ และความโค้งของเปลือกโลก

## Slide 12: โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Telephones)
โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีวิวัฒนาการดังนี้
  ยุค 1G (First-Generation)
  ยุค 2G (Second-Generation)
  ยุค 2.5G (Second-and-One-Half-Generation)
  ยุค 3G (Third-Generation)
  ยุค 4G (Fourth-Generation)
  ยุค 5G (อยู่ระหว่างการพัฒนา...)

## Slide 13: โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Telephones) : ยุค 1G (First-Generation)
ส่งสัญญาณแบบอะนาล็อก
ใช้ย่านความถี่ 800-900 MHz โดยใช้ระบบ AMPS (Advanced Mobile Phone System)
ถูกประดิษฐ์ขึ้นที่ห้องปฏิบัติการเบลล์แล็บ
ใช้งานในอเมริกาและไทยในราวปี 1982
ข้อเสียคือคุณภาพของเสียงยังไม่ดีพอ ความเร็วในการส่งต่ำ สามารถถูกลักลอบใช้งานหรือดักฟังได้ง่าย

## Slide 14: โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Telephones) : ยุค 2G (Second-Generation)
ราวปี 1990 ได้มีการพัฒนาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นระบบดิจิตอล
สามารถสื่อสารได้ทั่วโลกและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
ประกอบด้วยระบบ GSM และ CDMA
ส่งข้อมูลได้รวดเร็วกว่าระบบอนาล็อก มีระบบการเข้ารหัสเพื่อให้มีความปลอดภัยมากกว่าเดิม

## Slide 15: โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Telephones) : ยุค 2.5G (Second-and-One-Half-Generation)
เป็นการขยายจากยุค 2G โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบแพ็กเก็ตสวิตชิ่งบนวงจรความเร็วสูง ทำให้สามารถสื่อสารข้อมูลได้มากกว่าข้อมูลเสียงและข้อความ
มีระบบ GPRS (General Packet Radio Service) ที่เป็นบริการส่งข้อมูลสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ GSM ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 60 Kbps
ระบบ EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) ที่มีความเร็วสูงกว่า GPRS คือมีความเร็ว 200-300 Kbps

## Slide 16: โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Telephones) : ยุค 3G (Third-Generation)
พัฒนาในช่วงปี 1999
มีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ใช่แค่การพูดคุยเท่านั้น แต่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา จึงเรียกได้ว่าเข้าสู่ยุคออนไลน์อย่างแท้จริง
เพื่อดำเนินธุรกรรมบนเครือข่าย รับส่งอีเมล ใช้งานระบบมัลติมีเดีย
ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลสูงสุดอยู่ที่ 2.4 Mbps (บนระบบ CDMA 2000)

## Slide 17: โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Telephones) : ยุค 4G (Fourth-Generation)
เริ่มพัฒนาขึ้นในปี 2009
เป็นระบบไร้สายแบบบรอดแบรนด์ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุดถึง 1 Gbps
สามารถรับชมรายการทีวี ภาพยนตร์ วิดีโอสตรีมมิ่ง และเกมออนไลน์ ผ่านโทรศัพท์มือถือได้
ครอบคลุมพื้นที่รัศมีกว้าง 48 Km. (มากกว่าระบบ 3G ถึง 10 เท่า)
เทคโนโลยีที่ใช้งานในยุค 4G คือ WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) และ LTE-A (Long Term Evolution - Advanced)
เป็นเทคโนโลยีที่รองรับ IPv6

## Slide 18
ที่มา : https://www.matichon.co.th/article/news_851345

## Slide 19: อินฟราเรด (Infrared Transmission)
มีความถี่อยู่ที่ 300 GHz – 400 THz
มักนำมาใช้เป็นอุปกรณ์รีโมทคอนโทรล
ลำแสงอินฟราเรดจะเดินทางในแนวเส้นตรง สามารถสะท้อนวัตถุผิวเรียบได้
ข้อเสียคือไม่สามารถทะลุสิ่งกีดขวางได้
สามารถรับส่งข้อมูลได้สูง 16 Mbps แต่เป็นระยะทางสั้นๆเท่านั้น

## Slide 20: บลูทูธ (Bluetooth)
เกิดขึ้นราวปี 1994 โดย Ericsson Mobile, Sweden เพื่อใช้กับหูฟังไร้สาย
ข้อดีคือต้นทุนต่ำและใช้พลังงานต่ำ
โดยปกจะใช้ติดต่อสื่อสารไร้สายได้ภายในระยะ 10 m. สามารถสื่อสารทะลุสิ่งกีดขวางได้ และเป็นการสื่อสารแบบแผ่ออกรอบทิศทาง
มีความถี่ราว 2.4 GHz ความเร็วและระยะทางจะแตกต่างกันไปในแต่ละเวอร์ชั่น

## Slide 21: Wi-Fi
เป็นเทคโนโลยีสำหรับเครือข่าย LAN ไร้สาย (WLAN)
พัฒนาขึ้นเมื่อปี 1998 โดย Wi-Fi Alliance
มีการใช้งานอย่างแพร่หลายบนอุปกรณ์ไอทีแทบทุกชนิด
ใช้ช่วงความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz สามารถกระจายสัญญาณได้รอบทิศทาง หรือจะใช้แบบ Directional ก็ได้
ใช้มาตรฐาน IEEE 802.11
ใช้อุปกรณ์ Access Point (Hotspot) ในการกระจายสัญญาณให้กับอุปกรณ์อื่นๆ

## Slide 22: การพิจารณาการใช้สื่อกลางส่งข้อมูล
ปัจจัยที่ต้องพิจารณามีดังนี้
ต้นทุน (Cost)
ความเร็ว (Speed)
ระยะทางและการขยาย (Distance and Expandability)
สภาพแวดล้อม (Environment)
ความปลอดภัย (Security)