## Slide 1: ปฏิบัติการที่ 3 : การตั้งค่าอุปกรณ์แอคเซสพอยต์ไร้สาย วค101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์อภิพงศ์ ปิงยศ
apipong.ping@gmail.com

## Slide 2: ขั้นตอนการสร้างการเชื่อมต่อ (Configuration)
ทำความรู้จักกับอุปกรณ์ Wireless Access Point
1) การติดตั้งอุปกรณ์
2) การตั้งค่าบนอุปกรณ์ (Configuration)
  Access Point Mode
  Repeater Mode
3) การรีเซ็ตอุปกรณ์ให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
4) การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (Troubleshooting)

## Slide 3: ทำความรู้จักกับอุปกรณ์ Wireless Access Point (ยี่ห้อ TP-Link, Model TL-WA701ND)
เป็นอุปกรณ์รับส่งข้อมูลไร้สายขนาดเล็ก เหมาะสมกับการใช้งานตามอาคารบ้านเรือน หรือสำนักงานขนาดเล็กทั่วๆไป ที่มีพื้นที่ไม่มากนัก
มีโหมดการทำงานทั้งสิ้น 5 โหมด คือ
  1) Access Point *
  2) Multi-SSID
  3) Repeater (Range Extender) *
  4) Bridge with AP
  5) Client Mode

## Slide 4: 1) การติดตั้งอุปกรณ์ : ลักษณะการติดตั้งเพื่อใช้งาน

## Slide 5: 1) การติดตั้งอุปกรณ์ : การติดตั้งสำหรับสร้างการเชื่อมต่อ
1) เชื่อมต่อแอคเซสพอยต์เข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย UTP
UTP Link

## Slide 6: 1) การติดตั้งอุปกรณ์ : การติดตั้งสำหรับสร้างการเชื่อมต่อ
2) นำอแดปเตอร์เสียบเข้ากับปลั๊กไฟ แล้วต่อเข้ากับแอคเซสพอยต์ จากนั้นกดปุ่มเปิดอุปกรณ์
UTP Link
Power Line

## Slide 7: 2) การสร้างการเชื่อมต่อบนอุปกรณ์ (Configuration) : การล็อกอิน
เปิด Web Browser แล้วใส่ที่อยู่เป็น 192.168.0.254
หากระบบไม่ตอบสนอง ให้ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาที่ 4) การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เมื่อระบบมี Pop-up แสดงขึ้นมา ให้กรอก User name และ Password เป็น admin ทั้งสองช่อง
คลิก OK

## Slide 8: 2) การสร้างการเชื่อมต่อบนอุปกรณ์ (Configuration) : เริ่มต้นตั้งค่า (Setting) [1]

## Slide 9: 2) การสร้างการเชื่อมต่อบนอุปกรณ์ (Configuration) : เริ่มต้นตั้งค่า (Setting) [2]
เลือกโหมดที่ต้องการ เริ่มต้นในปฏิบัติการนี้ให้เลือกเป็นโหมด Access Point

## Slide 10: 2) การสร้างการเชื่อมต่อบนอุปกรณ์ (Configuration) : Access Point Mode [1]
ในโหมดนี้จะเป็นการตั้งค่าให้อุปกรณ์ทำหน้าที่เป็นเหมือนฮับไร้สาย เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wireless LAN โดยเชื่อมต่อเพิ่มเติมจากสาย UTP
ทำการกำหนดค่าดังรูป โดยกำหนด SSID: BIS_LAB_AP และ Password : welovebis

## Slide 11: 2) การสร้างการเชื่อมต่อบนอุปกรณ์ (Configuration) : Access Point Mode [2]
กำหนดค่าดังรูป

## Slide 12: 2) การสร้างการเชื่อมต่อบนอุปกรณ์ (Configuration) : Access Point Mode [3]
เมื่อตั้งค่าเสร็จตามต้องการแล้ว ให้คลิก reboot เพื่อบูตอุปกรณ์ใหม่

## Slide 13: 2) การสร้างการเชื่อมต่อบนอุปกรณ์ (Configuration) : Access Point Mode [4]
รอจนระบบ reboot จนเสร็จ

## Slide 14: 2) การสร้างการเชื่อมต่อบนอุปกรณ์ (Configuration) : Access Point Mode [5]
เชื่อมต่อสาย UTP ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ที่เชื่อมต่อมาจาก Router หรือ Switch เข้ากับอุปกรณ์ เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการตั้งค่า
ผู้ใช้สามารถค้นหาสัญญาณ WiFi ได้จากอุปกรณ์สื่อสารทั่วไป และทำการเชื่อมต่อโดยใช้รหัสผ่านที่ตั้งค่าเอาไว้

## Slide 15: 2) การสร้างการเชื่อมต่อบนอุปกรณ์ (Configuration) : Repeater Mode [1]
เป็นโหมดที่ให้อุปกรณ์ทำหน้าที่ทวนสัญญาณจากอุปกรณ์ Access Point ตัวอื่น เพื่อให้มีพื้นที่สัญญาณครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

## Slide 16: 2) การสร้างการเชื่อมต่อบนอุปกรณ์ (Configuration) : Repeater Mode [2]
1) เลือก Universal
2) คลิก Survey

## Slide 17: 2) การสร้างการเชื่อมต่อบนอุปกรณ์ (Configuration) : Repeater Mode [3]
เลือก SSID ของ AP ที่ต้องการทวนสัญญาณ ในแล็บนี้จะเลือก MJU_WiFi_F2.1

## Slide 18: 2) การสร้างการเชื่อมต่อบนอุปกรณ์ (Configuration) : Repeater Mode [4]
1) เลือก Region เป็น Thailand
2) เลือกโหมดความปลอดภัยให้เหมือน AP ที่ต้องการทวนสัญญาณ แต่ในแล็บนี้ไม่มีการกำหนดความปลอดภัย
3) คลิก Next

## Slide 19: 2) การสร้างการเชื่อมต่อบนอุปกรณ์ (Configuration) : Repeater Mode [5]
คลิก Next

## Slide 20: 2) การสร้างการเชื่อมต่อบนอุปกรณ์ (Configuration) : Repeater Mode [6]
คลิก Reboot

## Slide 21: 2) การสร้างการเชื่อมต่อบนอุปกรณ์ (Configuration) : Repeater Mode [7]
ก่อนทวนสัญญาณ
หลังทวนสัญญาณ

## Slide 22: 4) การรีเซ็ตอุปกรณ์ให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน [1]
1) เปิด Web Browser แล้วใส่ที่อยู่เป็น 192.168.0.254
2) กรอก User name และ Password เป็น admin ทั้งสองช่อง
3) เลือก System Tools -> Factory Defaults แล้วคลิกที่ Restore
4) รอจนเสร็จสิ้นกระบวนการ

## Slide 23: 4) การรีเซ็ตอุปกรณ์ให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน [2]
1
2
3

## Slide 24: 4) การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น : เมื่อไม่สามารถเปิดหน้าเว็บการตั้งค่าการเชื่อมต่อได้ [1]
ตั้งค่า static IP ของคอมพิวเตอร์เป็น 192.168.0.100 โดยวิธีการดังต่อไปนี้
1) ไปที่ Control Panel -> View network status and tasks

## Slide 25: 4) การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น : เมื่อไม่สามารถเปิดหน้าเว็บการตั้งค่าการเชื่อมต่อได้ [2]
คลิก Change Adapter Setting

## Slide 26: 4) การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น : เมื่อไม่สามารถเปิดหน้าเว็บการตั้งค่าการเชื่อมต่อได้ [3]
คลิกขวาที่ Ethernet
แล้วคลิก Properties

## Slide 27: 4) การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น : เมื่อไม่สามารถเปิดหน้าเว็บการตั้งค่าการเชื่อมต่อได้ [4]
ดับเบิลคลิกที่ Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

## Slide 28: 4) การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น : เมื่อไม่สามารถเปิดหน้าเว็บการตั้งค่าการเชื่อมต่อได้ [5]
1) เลือก Use the Following IP address
2) ตั้งค่า IP address : 192.168.0.100 และ Subnet Mask เป็น 255.255.255.0
*Note : เมื่อตั้งค่าการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องกลับมากำหนดเป็น Obtain an IP address automatically ดังเดิม มิเช่นนั้นจะไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้